## Slide 1: Резьба по дереву
Технология вырезания формы для пряника

## Slide 2: Карандашом обвести контур

## Slide 3: Подрезать контур снаружной стороны ножом-косяком

## Slide 4: С внутренней стороны срезать полосу шириной 3 мм

## Slide 5: От линии контура внутрь выбрать древесину полукруглой стамеской

## Slide 6: Плоской стамеской выровнять плавники

## Slide 7: Клюкарзой выровнять поверхность углубляясь к центру

## Slide 8: Скошеннным ножом выделяем голову

## Slide 9: Сделать углубление глаза полукруглой стамеской

## Slide 10: Вырезать линии плавников

## Slide 11: Клюкарзой сделать надрезы глубиной 2-3 мм

## Slide 12: Плоской закруглённой подрезать чешуйки

## Slide 13: Линии хвоста выделить полукруглой стамеской

## Slide 14: Отшлифовать наждачной бумагой