## Slide 1: Ручная роспись тканей Батик
Технология 7 класс
Notes: Алексеева Анастасия Николаевна(учитель технологии, педагог дополнительного образования)

## Slide 4
Батик – искусство декоративной росписи ткани.
Слово «batik» - индонезийское.
Часть слова -ба- означает «точка» или «капля»; -tik – хлопчатобумажная ткань. «Ambatik» – означает «покрывать каплями ткань», т.е. рисовать на ней.

## Slide 5
Искусство батик развивали с глубокой древности индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява. Ручная роспись ткани стала известна в Европе в XX веке. Особенностью батика является роспись с использованием резервирующих составов. Для неё используются такие ткани, как шёлк, хлопок, шерсть, иногда синтетика. Для каждого вида ткани необходимо использование специальной краски, а для получения четких границ на стыке красок используется закрепитель, называемый «резерв», в основу которого входят парафин, бензин или вода – все зависит от выбранной техники, ткани и красок.

## Slide 6
Разновидности батика:
Горячий батик
Холодный батик
Узелковый батик
Свободная роспись
Техника «Сибори»
Техника «Бандан»

## Slide 7
Горячий батик
В качестве резерва используется воск, который наносится инструментом –чантингом . Воск используется в горячем ,расплавленном виде , поэтому батик называется горячим.В основном используется для раскрашивания хлопчатобумажной ткани.
После завершения работы воск с поверхности ткани удаляется.

## Slide 8
Холодный батик
В большинстве случаев этот способ используется для нанесения краски на шёлк, но возможно использование и других тканей . Резерв состоит из резинового клея , бензина , красителя и парафина . Резервы бывают цветными и бесцветными и наносятся либо трубочками с резервуаром, либо с помощью тюбиков с длинным носиком . Этот вид росписи более графичен ,его можно узнать по линиям от резерва –они служат границей ,удерживающей краску.

## Slide 9
Узелковый батик
Самая древняя техника(VII в),его родиной является Индокитай. Эта технология предполагает резервирование ткани от попадания на нее краски путём применения разнообразных верёвок , жгутов ,ниток.
Сначала ткань тщательно обматывается в виде различных узелков , после этого опускается в краску или краска наносится на ткань кистью . После окончания процесса покраски те места , которые были обмотаны нитками , остаются неокрашенными . В результате на ткани получится изображение

## Slide 10
Свободная роспись
Натянутую на раму ткань , в зависимости от характера рисунка, пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают

## Slide 11
Техника «Сибори»
Так называемый складной батик . Результат достигается путём перевязывания и окрашивания , но более предсказуем ,так как ткань складывается определённым образом . Эта техника имеет японские корни.

## Slide 12
Техника «Бандан»
Техника узелкового батика(«Бандан»)Один из его видов –техника «планги» -был распространен в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками ,крепко перевязывая нитью . Потом ткань окрашивали и удаляли нити , в результате образовывался узор из белых «Горохов».При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз , удаляя старые узелки и добавляя новые . С высушенной ткани убирали перевязочные нити ,но не гладили готовое изделие , благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости»

## Slide 13
Спасибо за внимание!