## Slide 1: Пиление древесины
5 класс.

## Slide 2
Пиление является одной из наиболее ответственных операций в процессе обработки древесины. От качества его выполнения во многом зависят качество изготовления деталей и экономия древесины. Правильно выполнив пиление, можно уменьшить припуски на последующее строгание и время на изготовление детали.

## Slide 3: Операция пиление.
Пиление — это резание древесины пилами с целью разделения ее на части.
Пила — это металлическая
лента с нарезанными
на ней с одной стороны
зубьями.
Пилением раскраивают доски на заготовки, разрезают детали по длине, выпиливают криволинейные заготовки, а также нарезают шипы и проушины.

## Slide 4: Виды пиления
По направлению разрезания волокон различают:
поперечное,
продольное и
смешанное пиление.
При поперечном пилении направление реза (пропила) перпендикулярно волокнам.
При продольном пилении — параллельно волокнам.
При смешанном пилении — направлено под углом к ним.

## Slide 5: Виды пил
Ручные столярные пилы делят на натянутые с тонким пильным полотном и ненатянутые со свободным, более толстым полотном. К натянутым пилам относятся все лучковые пилы, а к пилам, имеющим свободное полотно,—ножовки.

## Slide 6
У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки. Ниже на рисунках показаны формы зубьев и схемы перерезания волокон продольными и поперечными пилами.

## Slide 7
У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок.

## Slide 8: Назначение инструментов для пиления
Виды ножовок Назначение Внешний вид
и специальных пил
Широкая Поперечное грубое
пиление
Узкая (курковая) Сквозное пропиливание
на плоскости и
криволинейное пиление
Обушковая
(прорезная) Чистовое запиливание
неглубоких пропилов
и подгонка изделий
при сборке
Наградка
(полотно из Неглубокое пропиливание пазов
обрезков старых
пил)

## Slide 9: Разводка зубьев пил
При пилении полотно пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не зажимало в пропиле, зубья пилы должны быть разведены(развод зубьев), т. е. поочередно отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится немного шире и пиление облегчается. Ниже показан виды разводок для разведения зубьев. Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в - показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

## Slide 10
При распиливании заготовок отступают от линии разметки на 2—3 мм.
Полотно ножовки должно перемещаться под прямым углом к заготовке. Контроль за пилением проводится по линии разметки. Она должна оставаться слева от места пиления на заготовке. Для более точного пиления заготовок из древесины или фанеры используют пилы с мелкими зубьями. Наклон пилы показан на рисунке.

## Slide 11: Приспособления для пиления
а) стусло б) упор в) брусок

## Slide 12
Работают ножовкой так. Размеченную заготовку кладут на доску (1) на столярном верстаке, имеющую упор (2). Левой рукой прижимают заготовку к упору, а правой делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают несколько коротких плавных движений к себе. После запиливания ножовку двигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила.

## Slide 13: Пиление с помощью приспособления СТУСЛО
Для точной распиловки брусков и досок под углами 90°, 45°, 60° и другими применяют стусла.
Стусло имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна 1,
двух боковин 2, между которыми зажимается распиливаемая заготовка 3.
На боковинах выполнены пропилы под нужным углом.
В эти пропилы вставляют полотно пилы и производят распиловку под нужным углом.

## Slide 14: Применение стусла исключает разметку детали, повышает точность распиловки, уменьшает затраты времени на разметку детали, повышая таким образом производительность труда. Особенно эффективно применение стусла при массовом изготовлении деталей. Стусло может выглядеть и так, как показано на рисунке.
Движениями пилы вдоль по черте делают надрез, затем брусок убирают и деталь отпиливают. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скалывать волокна древесины на выходе пилы. Положение рук при пилении изображено на рисунке.

## Slide 15: Правила техники безопасности при пилении
Надежно закреплять заготовку при пилении.
Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.
Пилить только исправной, остро заточенной пилой.
Не допускать перекоса пилы при пилении. Не делать резких движений пилой.
Не держать левую руку близко к полотну пилы. Класть пилу на верстак зубьями от себя.
Не сдувать опилки и не сметать их рукой.
Пользоваться только щеткой.

## Slide 16: Основные правила при пилении
1.Делают надрез по черте;
2.Убирают брусок и отпиливают деталь;
3.В конце пиления нажим на пилу ослабляют.
4. Начинайте пиление с запила «на себя». Для удобства пользуйтесь упором или бруском. При поперечном пилении отрезаемый материал должен свисать с верстака. При продольном – заготовку разрежьте примерно до середины, а затем отпилите с другой стороны.
5. Пилить надо не по линии разметки, а рядом с ней на расстоянии около 5 мм. Линия разметки всегда должна оставаться на будущей детали.
6. Для точной распиловки заготовок под углами применяют стусло. Стусло состоит из дна стусла и двух боковин с пропилами под разными углами.
7. Пиление в стусле повышает точность распиловки, исключает затраты на разметку, повышает производительность труда. Особенно эффективно применение стусла при массовом производстве.

## Slide 17: Столяр
Столяр - это профессия, чья работа связана с обработкой и отделкой древесины.