## Slide 1: Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии 9 класс
.

## Slide 2: Механизация и автоматизация производственных процессов, направленная на решение одной из важных задач — замены ручного труда работой механизмов и машин

## Slide 3: Механизация
Механизация — это замена ручного труда машинным. В данном случае машина производит работу, которую ранее выполнял человек с помощью мускульной силы.
Однако при работе этой машины человек не может отойти от нее, так как он должен выполнять ряд вспомогательных операций, без которых машина перестает выполнять свои функции. Иногда производительность такой машины ограничивается физическими возможностями человека и она используется не полностью.

## Slide 4: Механизация
Рабочая машина (неавтоматизированная) имеет, как правило, механизмы рабочих ходов и выполняет в основном главные рабочие движения. Вспомогательные операции, такие, как загрузка заготовок, зажим и др., выполняет человек. В этом случае весь производственный процесс строится на взаимодействии человека и машины. Последовательность , (программу) выполнения операций выбирает сам человек.

## Slide 5: Автоматизация
Автоматизация—это более высокая ступень развития машинного производства, при которой человек освобождается не только от физического труда, но и от обязанностей опера­тивного управления механизмами, осуществляющими производственный процесс.
Отпадает необходимость в непрерывном обслуживании автоматической машины, и человек может отойти от нее, так как она сама выполняет все основные и вспомогательные операции производственного процесса.
Производительность такой машины не связана с физическими возможностями человека, поэтому может достигать высокого уровня.

## Slide 6: Автоматизация
Автоматическая машина (автомат) — это самоуправляемая рабочая машина, которая выполняет весь комплекс назначенных операций.
Все функции управления производствен­ным процессом, т. е. включение и выключение отдельных механизмов, изменение порядка работы рабочих органов, выполняются специальными устройствами.
Эти устройства без вмешательства человека могут поддерживать в заданных пределах технологические режимы обработки.

## Slide 7
Комплексная механизация процессов лесопиления и деревообработки связана с созданием систем машин, объединяющих выполнение разнообразных операций обработки, сборки, транспортировки и иногда контроля изделий. Такие системы машин включают в себя оборудование, расположенное в порядке последовательности операций технологического процесса и называемое линиями.

## Slide 8: Линии лесопильно-деревообрабатывающих машин
Линии лесопильно-деревообрабатывающих машин по степени автоматизации подразделяют на поточные, полуавтоматические и автоматические.

## Slide 9: Поточная линия
Поточной называют линию рабочих машин, расположенных в порядке последовательности технологических операций и требующих индивидуального обслуживания. Машины, входящие в состав поточной линии, могут быть связаны и не связаны транспортными устройствами.

## Slide 10: Автоматическая линия
Автоматической линией называется система взаимосвязанных рабочих машин (станков, вспомогательного оборудования и др.), расположенных по ходу технологического про­цесса и автоматически осуществляющих назначенную последовательность технологических операций без вмешательства рабочего.
Такая система нуждается лишь в периодическом контроле, настройке и техническом уходе со стороны обслуживающего персонала.
Загрузка головной машины автоматической линии и прием готовой продукции осуществляются также автоматически с помощью специальных загрузочно-разгрузочных устройств.

## Slide 11: Полуавтоматическая линия
Если некоторые операции технологического процесса не автоматизированы и требуют индивидуального обслуживания, линия называется полуавтоматической.

## Slide 12: Домашнее задание.
Что такое механизация?
Что такое автоматизация?

## Slide 13: Спасибо за внимание!

## Slide 14: Источники
http://www.woodtechnology.ru/obshhie-svedeniya/mexanizaciya-i-avtomatizaciya-v-derevoobrabotke.html
https://www.mebelcompass.ru/Avtomatizaciya_v_derevoobrabotke/p2_articleid/735